## Slide 1
응답스펙트럼 소개

## Slide 2
목차
배경
응답스펙트럼의 정의 및 산출 방법
응답스펙트럼 해석 방법
응답스펙트럼에 부합하는 시간이력 생성 방법
요약 및 결론

## Slide 3
1. 배경
배경 (1) 응답스펙트럼 산출을 통해 설계요건(SSE, OBE, BLPB, IRWST 등) 생산함 (2) 응답스펙트럼 해석을 통해 설계하중을 생산함 (3) 응답스펙트럼 요건은 기기검증에 사용되기도 함 (4) 응답스펙트럼을 사용해 시간이력해석을 수행해야 하는 경우가 있음
내용
  응답스펙트럼의 정의 및 산출 방법
  응답스펙트럼 해석을 수행하는 방법
  (3) 응답스펙트럼에 부합하는 시간이력을 생산하는 방법

## Slide 4
2. 응답스펙트럼 정의 및 산출 방법
응답스펙트럼은 다양한 감쇠 및 고유진동수를 갖는 단자유도 시스템의 최대응답을 그래프로 표현한 것임 - 최대 응답을 표현한 것이므로, ERS(Extreme Response Spectrum)으로도 불림 - 입력 형태가 Shock인 경우, SRS( Shock Response Spectrum)으로 부름
X축은 단자유도 시스템의 고유진동수 (또는 주기)를 의미함
Y축은 단자유도 시스템의 최대응답(변위, 속도, 가속도)을 의미함
그림 출처 : KINS/RR-608

## Slide 5
2. 응답스펙트럼 정의 및 산출 방법
응답스펙트럼 산출 방법 분류 = 단자유도 시스템 시간이력 (수치)해석 방법
  Recursive Filter (Z-transform) Method
    Convolution Integral Method
    Ramp Invariant Method (ISO 18431-4)
  Exact Solution Method
    Duhamel’s Integral Method
    Piecewise Linear Method (Piecewise Exact Method)
  Central Difference Method - Explicit
  Direct Integration Method
    Newmark Method - Implicit
      Constant Acceleration Method
      Linear Acceleration Method
    Wilson’s Method - Implicit
    4th Order Runge-Kutta Method - Explicit

## Slide 6
2. 응답스펙트럼 정의 및 산출 방법
응답스펙트럼 산출 방법 분류
  Recursive Filter (Z-transform) Method
    Convolution Integral Method
(1) Convolution Integral
위
p중
대한 응답
=
(2) Z-Transform  Unit Impulse에 대한 H(z) 계산
(3) Recursive Filter 적용
달함수

## Slide 7
2. 응답스펙트럼 정의 및 산출 방법
응답스펙트럼 산출 방법 분류
  Recursive Filter (Z-transform) Method
    Ramp Invariant Method (ISO 18431-4)
(1) Z-Transform  Ramp function 에 대한 H(z) 계산
(2) Recursive Filter 적용

## Slide 8
2. 응답스펙트럼 정의 및 산출 방법
응답스펙트럼 산출 방법 분류
  Exact Solution Method
    Duhamel’s Integral Method
위
p중
대한 응답
=
(1) Duhamel’s Integral
(2) 하중을 구간별 linear의 조합으로 가정
(3) Ramped 하중에 대한 Exact Solution 계산

## Slide 9
2. 응답스펙트럼 정의 및 산출 방법
응답스펙트럼 산출 방법 분류
  Exact Solution Method
    Duhamel’s Integral Method
Where,

## Slide 10
2. 응답스펙트럼 정의 및 산출 방법
응답스펙트럼 산출 방법 분류
  Exact Solution Method
    Piecewise Linear Method (Piecewise Exact Method)
(1) 하중을 구간별 linear의 조합으로 가정
(2) 운동방정식 (2차 미분방정식) Exact Solution 구함

## Slide 11
2. 응답스펙트럼 정의 및 산출 방법
응답스펙트럼 산출 방법 분류
  Exact Solution Method
    Piecewise Linear Method (Piecewise Exact Method)
Where,

## Slide 12
2. 응답스펙트럼 정의 및 산출 방법
응답스펙트럼 산출 방법 분류
  Central Difference Method - Explicit
(1) 다음 가정을 운동방정식에 대입
(2) 운동방정식을 다음과 같은 형태로 정리
: Effective stiffness
: Effective force

## Slide 13
2. 응답스펙트럼 정의 및 산출 방법
응답스펙트럼 산출 방법 분류
  Direct Integration Method
    Newmark Method - Implicit
(1) 다음 가정을 기반으로 함
(2) 변화량 기준으로 위의 식을 정리
(3) 운동방정식에 대입하여 정리
: Effective stiffness
: Effective force
※참고: ANSYS Default
(Stability condition 고려)
: amplitude decay factor  unconditionally stable 하게 하지만,
해석결과에 인공 감쇠를 발생시킴
Central Difference Method ()
Constant Acceleration Method ()
Linear Acceleration Method ()

## Slide 14
2. 응답스펙트럼 정의 및 산출 방법
응답스펙트럼 산출 방법 분류
  Direct Integration Method
    Wilson’s Method - Implicit
(1) 확장된 시간간격 (에서 가속도 응답이 선형인 것으로 가정 (선형가속도법의 불안정성 보완)
(2) Taylor Series로 속도, 변위 아래와 같이 가정
(3) 운동방정식에 대입하여 정리

## Slide 15
2. 응답스펙트럼 정의 및 산출 방법
응답스펙트럼 산출 방법 분류
  Direct Integration Method
    Wilson’s Method - Implicit
(4) 확장된 시간간격에서 구한 가속도, 속도, 변위 변화량을 비확장 시간간격으로 변환

## Slide 16
2. 응답스펙트럼 정의 및 산출 방법
응답스펙트럼 산출 방법 분류
  Direct Integration Method
    4th Order Runge-Kutta Method - Explicit